## Slide 1: SƠ đồ tổng quan của hệ thống
MQTT Broker
Mạch ESP điều khiển 7 relay
Đèn
Nút nhấn
7 Relay
Điện thoại và máy tính
Webserver (nằm trên máy tính cá nhân)

## Slide 2
MQTT Broker
Mạch ESP điều khiển 7 relay
Đèn
Nút nhấn
7 Relay
Pub/Sub
Pub/Sub
Điện thoại/ máy tính
Webserver (nằm trên máy tính cá nhân)

## Slide 3: MQTT, MQTT Broker, MQTT Client là gì?
MQTT: là một giao thức cho phép gửi các tín hiệu, các bản tin có dung lượng nhỏ giữa các thiết bị phần cứng, thiết bị IOT với nhau
MQTT broker: Được coi như là một nơi trung gian, giúp nhận tín hiệu từ thiết bị này, sau đó gửi tới các thiết bị khác
MQTT client: là các thiết bị được kết nối với MQTT broker

## Slide 4: Nguyên lý hoạt động của hệ thống
Đồng bộ giữa nút nhấn và web trên máy tính/điện thoại
Ví dụ với nút nhấn 01:
Khi nhấn nút 01 ở dưới phần mạch esp32, mạch esp32 sẽ điều khiển đèn 01 sáng, đồng thời sẽ gửi 1 chuỗi ký tự “01” lên MQTT broker, MQTT broker sẽ chuyển tiếp tín hiệu sang máy tính, máy tính nhận được sẽ hiện lên trạng thái: đang bật thiết bị 1
Khi nhấn nút 01 ở phần mềm trên máy tính, phần mềm trên máy tính sẽ gửi ký tự “01” lên MQTT broker, MQTT broker sẽ chuyển tiếp tín hiệu xuống mạch esp32, mạch esp32 điều khiển đèn sáng, đồng thời phần mềm cũng sẽ hiển thị trạng thái: đang bật thiết bị 1

## Slide 5
Nút nhấn
Tín hiệu mức thấp vào vi điều khiển
Vi điều khiển
MQTT Broker
Gửi chuỗi “11” lên MQTT Broker
Chuyển tiếp chuỗi “11” lên giao diện Web
Giao diện web đổi trạng thái
Bật Rơ Le 1

## Slide 6
Vi điều khiển
MQTT Broker
Gửi chuỗi “11” về
vi điều khiển
Chuyển tiếp chuỗi “11” lên MQTT Broker
Giao diện web đổi trạng thái
Bật Rơ Le 1
Gửi chuỗi “11” lại về MQTT Broker thông báo đã bật

## Slide 7
Vi điều khiển
MQTT Broker
Gửi chuỗi “11” về
vi điều khiển
Chuyển tiếp chuỗi “11” lên MQTT Broker
Giao diện web đổi trạng thái
Bật Rơ Le 1
Gửi chuỗi “11” lại về MQTT Broker thông báo đã bật

## Slide 8
Giao diện Web
Gửi chuỗi “11” lên MQTT Broker
MQTT Broker
Vi điều khiển
Gửi chuỗi “11” về
vi điều khiển
Chuyển tiếp chuỗi “11” lên giao diện Web
Relay

## Slide 10
Khối nút nhấn
Khối xử lý trung tâm
Khối nguồn 220V
Adapter 12v
Ổn áp 5V
Cách ly quang
Khuyếch đại
Khối thiết bị
Khối relay
Cách ly nguồn